## Slide 1: CSE 220 – C Programming
C Programming in IoT

## Slide 2: Wireless Sensor Networks

## Slide 3: 实验设备
无线传感器的结构

## Slide 4: 实验设备
TelosB

## Slide 5: nesC/TinyOS
nesC基于模块(components-based)编程模式
Split-phase代码执行
  命令(command)立即执行
  通过事件(event)触发返回操作
基于Task的计算资源分配
  Task间原子性运行
  FIFO调度
www.tinyos.net

## Slide 6: nesC/TinyOS
模块(modules/components)是状态变量和功能函数的封装
  uses和provides接口(interface)
接口(interface)声明命令(commend)和事件(event)
应用
通讯
协议栈
Uses Send
Provides Send
Call sendMsg(msg)
signal sendDone()

## Slide 7: nesC/TinyOS
配置(configuration)声明模块(component)间的绑定关系
  模块(component)绑定
  配置(configuration)嵌套
顶层配置名称将被移交nesC预编译器处理
Component A
Configuration B
TinyOS
顶层配置

## Slide 8: TinyOS示例程序
应用程序(Printf_to_Radio)
  本地维护counter变量，周期性递增；
  counter每次改变后，打印counter值，并广播含有节点ID和本地counter值的数据报文；
  打印接收到的数据报文中的节点ID和counter值。

## Slide 9: TinyOS示例程序
系统原料
  时钟
    TinyOS提供Timer库
  Radio
    TinyOS提供基本的点对点无线通讯功能
    Active Message设计使不同应用可复用Radio资源
      类似TCP/UDP端口
  打印

## Slide 10: TinyOS示例程序
编程模块/接口
  TimerMilliC模块提供Timer<TMilli>接口
    周期性触发时钟
  AMSenderC模块提供AMSend接口
    发送数据报文
  AMSenderC模块提供Packet接口
    数据报文字段解析
  AMReceiverC模块提供Receive接口
    接收数据报文
  printf命令

## Slide 11: TinyOS示例程序
时间粒度可为：毫秒(TMilli)、微秒(TMicro)或32KHz(T32Khz)
TinyOS时钟接口
interface Timer <precision>{
command void startPeriodic (uint32_t dt);
command void startOneShot (uint32_t dt);
event void fired();
// …
}
启动时钟周期性/一次性(call)
当时钟到期时被触发(signal)

## Slide 12: TinyOS示例程序
模块实现
#include <Timer.h>
module PrintToRadioC {
uses interface Boot;
uses interface Timer<TMilli> as Timer0;
} implementation {
uint16_t counter = 0;
event void Boot.booted() {
call Timer0.startPeriodic(1000);
}
event void Timer0.fired() {
counter++;
}
}
毫秒(TMilli)粒度时钟
MCU启动完成后触发

## Slide 13: TinyOS示例程序
Radio数据报文发送接口
interface AMSend {
command error_t send(am_addr_t addr,message_t* msg,uint8_t len);
event void sendDone(message_t* msg,error_t error);
// …
}
interface Packet {
command void* getPayload(message_t* msg, uint8_t* len);
// …
}
请求Radio发送msg数据报文
触发Radio发送msg完成
返回msg数据载荷区域指针

## Slide 14: TinyOS示例程序
Radio数据报文接收接口
interface Receive {
event message_t* receive(message_t* msg,void* payload, uint8_t len);
// …
}
触发Radio接收msg数据报文

## Slide 15: TinyOS示例程序
模块实现
  Radio初始化
module PrintfToRadioC {
uses {
// …
interface SplitControl as AMControl;
interface Packet;
interface AMSend;
interface Receive;
}
}
implementation {
//…
event void Boot.booted() {
call AMControl.start();
}
event void AMControl.startDone(error_t err) {
if (err == SUCCESS)
call CountTimer.startPeriodic(1000);
else
call AMControl.start();
}
//…
}
用于初始化Radio
若Radio启动失败则重试

## Slide 16: TinyOS示例程序
模块实现
  发送和接收
#include “printf.h”
//…
implementation {
bool busy = FALSE; message_t pkt;
//...
event void Timer0.fired() {
//...
if (!busy) {
BlinkToRadioMsg* btrpkt = (BlinkToRadioMsg*)(call Packet.getPayload(&pkt, sizeof (BlinkToRadioMsg)));
btrpkt->nodeid = TOS_NODE_ID;
btrpkt->counter = counter;
if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, &pkt, sizeof(BlinkToRadioMsg)) == SUCCESS) {
busy = TRUE;
}
}
}
event void AMSend.sendDone(message_t* msg, error_t error) { if (&pkt == msg) { busy = FALSE;} }
event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len) {
if (len == sizeof(BlinkToRadioMsg)) {
BlinkToRadioMsg* btrpkt = (BlinkToRadioMsg*)payload;
printf(“%d,%d\n”, btrpkt->nodeid, btrpkt->counter);
printfflush();
}
return msg;
}
}
发送数据报文并将资源上锁
模块发送状态，报文内存
释放资源锁
打印收到数据报文信息，将报文内存返回
typedef nx_struct PrintToRadioMsg {
nx_uint16_t nodeid;
nx_uint16_t counter;
} PrintToRadioMsg;
获取数据载荷指针

## Slide 17: TinyOS示例程序
顶层配置实现
configuration PrintfToRadioAppC {
}
implementation {
components MainC;
components PrintToRadioC as App;
components new TimerMilliC() as Timer0;
components ActiveMessageC;
components new AMSenderC(AM_PRINTTORADIO);
components new AMReceiverC(AM_PRINTTORADIO);
App.Boot -> MainC;
App.Timer0 -> Timer0;
App.Packet -> AMSenderC;
App.AMControl -> ActiveMessageC;
App.AMSend -> AMSenderC;
App.Receive -> AMReceiverC;
}
enum {
AM_PRINTTORADIO = 6,
};
AM类型，配对sender和receiver的端口

## Slide 18: TinyOS示例程序
Makfile实现
COMPONENT=PrintToRadioAppC
CFLAGS += -DCC2420_DEF_RFPOWER=1
CFLAGS += -DCC2420_DEF_CHANNEL=20
CFLAGS += -DTOSH_DATA_LENGTH=110
CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/printf
include $(MAKERULES)
Radio发射功率（1 - 31）
Radio通信频道（11 - 26）
数据报文最大长度
链接printf库文件

## Slide 19: TinyOS示例程序
模块
Timer接口
AMSend接口
配置
接口绑定
Makefile
AMReceive接口
Packet接口
Boot接口
SplitControl接口
报文长度
发射功率
通信频段